|  |  | MixW RigExpert Tiny CAT+PTT/CW Новый интерфейс для трансивера с USB-подключением к компьютеру Группой радиолюбителей MixW Team разработан принципиально новый компьютерный интерфейс для трансивера, MixW RigExpert Tiny. Это устройство, сочетая все необходимые функции, простоту использования, отличный дизайн и невысокую стоимость, будет удобно как многим радиолюбителям, увлекающимся цифровыми видами связи, так и работающими традиционными CW и phone. Отработаны варианты интерфейса для различных типов трансиверов фирм Yaesu, Icom, Kenwood, Ten-Tec. |
| --- | --- | --- |

В функции устройства входят последовательный CAT-порт (управление частотой и режимами работы трансивера при помощи компьютера), второй последовательный порт с выходами PTT (переключение на передачу) и CW (телеграфная манипуляция), а также соединение трансивера со звуковой платой компьютера. Подключение к трансиверу - напрямую, входящими в комплект интерфейса кабелями с соответствующими разъемами. При соединении с компьютером используется его USB-шина, что освобождает разъемы последовательных (COM) портов, которые теперь могут быть задействованы для подключения других устройств. Отдельный источник питания при этом не требуется. Светодиоды на верхней панели позволяют контролировать работу устройства, во многом помогая при настройке программного обеспечения.

Интерфейс полностью совместим со всеми радиолюбительскими программами, работающими в среде Windows 98/ME/2000/XP/2003 - DigiPan, MixW, MMTTY, MMSSTV, Ham Radio Deluxe, DXBase, CQ-Log и десятками других. Кроме того, возможно его использование с операционными системами Linux и MAC OS 8/9/X.

Структурная схема устройства приведена на рисунке слева. Его  «сердцем» является микросхема двухпортового USB-конвертора (FT2232C фирмы FTDI). В данном случае, оба ее порта работают в последовательном режиме: один из них служит для приема и передачи сигналов CAT-системы трансивера, через другой на трансивер поступают сигналы PTT и CW. После подключения устройства к компьютеру и установки необходимых драйверов программам будут доступны два «виртуальных» последовательных порта (к примеру, COM5 и COM6).

Именно наличие двух раздельных последовательных портов является уникальной особенностью этого интерфейса. Лишь в этом случае на компьютере можно одновременно и в полном объеме пользоваться двумя отдельными программами, одна из которых служит для работы телеграфом или цифровыми видами связи (управляя сигналами PTT и CW), а другая – для ведения аппаратного журнала (работая с CAT-системой трансивера). Рисунок справа иллюстрирует такой случай на примере популярных программ MMTTY и DX4WIN.

Для согласования уровней звуковых сигналов трансивера и звуковой платы компьютера в устройстве установлены делители напряжения. Все входные и выходные сигналы проходят через RC-фильтры, обеспечивающие максимальное подавление помех от компьютера и наводок от собственного передатчика.

За дополнительной информацией, в том числе о возможности приобретения этого интерфейса, обращайтесь к

- Виктору, UT1UA (e-mail ut1ua@ln.ua) или Денису, UU9JDR (e-mail uu9jdr@ln.ua) - Украина, СНГ, страны Балтии

- Аркадию, RN6AM (e-mail rn6am@ts.kuban.ru) - Россия

Есть возможность пересылки устройства по почте. Пожалуйста, указывайте тип Вашего трансивера.

| Наша страничка в интернете | http://www.mixw.net/RigExpertTiny/index_r.html |
| --- | --- |

# Comments

Светодиоды на верхней панели позволяют контролировать работу устройства, во многом….